Краткое описание инвестиционной программы

Утверждаю

Генеральный директор ОАО «Протон»

____________________

«03» марта  2014 года

М.П.

Пояснительная записка

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Настоящая инвестиционная программа разработана с целью восстановления основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электроэнергии.

Инвестиционная программа ОАО «Протон» на 2015-2017гг. запланирована

в размере 1,6 млн. руб. Из них на реконструкцию и техническое

перевооружение будет направлено 0,5 млн. рублей, на новое строительство

1,1 млн. рублей.

Большая часть инвестиций ОАО «Протон» будет направлена на реконструкцию электросетей и оборудования(0,5 млн. руб).

Запланированы мероприятия (0,5 млн. рублей) по замене масляных

выключателей на вакуумные, отличающиеся высокой надежностью, малыми

эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и обеспечивающим

требованиям пожарной, взрывной и экологической безопасности.

В техническое перевооружение подстанций включено внедрение

микропроцессорной защиты и автоматики (1,10 млн. руб) как наиболее целесообразный способ минимизации повреждений оборудования при авариях и

сокращения времени аварийно-восстановительных работ, выполните технические требовании системного оператора.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Протон» позволит

обновить основные фонды, повысить надёжность электроснабжения, г.Орла и

области, обеспечить и улучшить качество электроэнергии, уменьшить

потери электроэнергии при передаче, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждений оборудования и недоотпуска электроэнергии. Позволит сократить ТО и ТР электрооборудования ПС «Приборная» 110/10/6кВ.

II.Характеристика инвестиционных проектов направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2).

## 2.1.Краткое описание инвестиционного проекта- Установки системы АСДУ 110кВ  (телемеханики) на ПС «Приборная» 110/10/6кВ.

## Задачами данного проекта являются управление режимами работы единой энергосистемы, обеспечение ее надежного функционирования и устойчивого развития предъявляют серьезные требования к системам обмена технологической информацией, которые в профессиональной среде принято называть системами телемеханики. Системный оператор единой энергетической системы России, осуществляющий функции диспетчерско-технологического управления, четко регламентирует основные технические и функциональные характеристики систем обмена технологической информацией для всех участников балансирующего рынка электроэнергии.

## Эти требования послужили причиной массовой замены систем телемеханики электростанций, так как отечественные системы телеметрии, созданные 20-30 лет назад, безнадежно морально устарели, физически изношены и не подлежали модернизации.

## Ключевыми критериями при выборе системы телемеханики являются функциональная полнота, надежность работы оборудования и программного обеспечения, совокупная стоимость владения (цена системы и ее обслуживания). Важной характеристикой функциональных возможностей системы телемеханики является спектр поддерживаемых ею протоколов обмена данными.

## Только часть из представленных сегодня на рынке ПТК для построения систем телемеханики способна обеспечить выполнение всех требований регламента и сделать систему диспетчерского управления эффективным инструментом поддержки и оптимизации производственного процесса.

## Практическая польза, получаемая от применения систем телемеханики в энергетике, в значительной степени зависит от объема, точности и достоверности поступающей от объекта управления измерительной информации. Качество этой информации в свою очередь определяется выбором контрольно-измерительного оборудования.

## Внедренная система телемеханики и связи выполняет следующие задачи:

## измерение и сбор аналоговых параметров нормального режима работы электрической сети и силового оборудования;

## сбор данных о положениях коммутационных аппаратов;

## контроль достоверности получаемых данных;

## автоматическая синхронизация с внешним эталонным источником астрономического времени и присвоение всем измерениям меток времени с требуемой точностью;

## ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений;

## представление на АРМ оперативной, отчетной и ретроспективной информации;

## передача в автоматизированную систему системного оператора телемеханической информации по резервированным каналам.

## Установка системы АСДУ  – это трех летняя  инвестиционная программа (2016-2017г.г.) общей стоимостью 1100 тыс. руб. соответственно разбитой по годам:

| Показатель | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- |
| Вложения тыс.руб. | 600 | 500 |

## Реконструкция должна привести к осуществлению наилучшего диспетчерско-технологического управления согласно технических требования ОАО «СО ЕЭС». В соответствии с утвержденной трехлетней  программой, источниками финансирования являются средства, полученные от передачи электроэнергии.

## 2.2. Краткое описание инвестиционного проекта - Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ..

## Целью реализации проекта является обеспечения надежности электроснабжения электрической энергией потребителей.

## Полномасштабное комплексное техническое перевооружение, основанное на современных технологиях, внедрении высоконадежных вакуумных выключателей нового поколения, эффективного формирования для этого источников финансирования и использования инвестиционных средств. При этом выключатели должны применяться мало обслуживаемые, и по возможности, не требующие проведения любых плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации. Современные вакуумные выключатели позволяют обеспечивать надежную и безопасную коммутацию цепей в системах электроснабжения потребителей.
 Конструктивные преимущества вакуумных выключателей по сравнению с традиционными коммутационными аппаратами способствуют повышению эффективности функционирования энергообъектов, снижению затрат на эксплуатацию распределительных сетей, электростанций и подстанций.
Эксплуатационные преимущества вакуумных выключателей обеспечивают:

## надежную работу без ремонта до сработки установленного ресурса по механической и коммутационной износостойкости;

## обоснованное упрощение и облегчение конструкций и схем энергообъектов при обязательном повышении их элементной надежности;

## минимум продолжительности отключения потребителей;

## низкий уровень коммутационных перенапряжений;

## оптимизацию резервных запасов электрооборудования по условиям надежности и риска возникновения отказа;

## электрическую и экологическую безопасность функционирования энергообъектов;

## Минимум обслуживания и переход к новой стратегии ремонтов по техникой энергосетью в условиях конкурентного рынка электроэнергии .

## Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. – это однолетний  инвестиционный проект (2015г.) общей стоимостью 500 тыс. руб. соответственно разбитой по годам:

| Показатель | 2015г |
| --- | --- |
| Вложения тыс.руб. | 500 |

## Реконструкция должна привести к надежности электроснабжения потребителей, и появлению резервных источников электроэнергии. В соответствии с утвержденной трех летней программой, источниками финансирования являются средства, полученные от передачи электроэнергии.

## Описание вакуумных выключателей.

## В настоящее время, согласно Технической политике сетевых кампаний  в распредсетях, к вакуумным выключателям нового поколения предъявляются требования минимизации работ по техническому обслуживанию, и возможности эксплуатации без ремонта в течение всего срока службы (25 лет). В таблице 3 приведено сравнение системы организации и сроков проведения технического обслуживания и ремонта (ТО и ТР) выключателей маломасляных серии ВК-10 и вакуумных выключателей ВВ/TEL–10 ПГ «Таврида Электрик».Срок службы (25 лет) выключателю ВК-10 будет проведено 6 средних или капитальных ремонтов, 24 текущих ремонта и не менее 50 операций технического обслуживания. В случае обнаружения дефектов и возникновения отказов ВК-10 потребуется выполнение неплановых и аварийных ремонтов. Если решать задачу определения оптимальных межремонтных периодов маломасляных выключателей при различных стратегиях ТОиР, то и в этом случае применение вакуумных выключателей будет предпочтительней.

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35 и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977).